## Slide 1
한국인 얼굴 감정 인식
데이터 전처리와 모델 비교
오석, 정준영, 김범영 (김정오 팀)
팀 프로젝트 발표
Notes: 발표 범위는 데이터 품질 점검, 전처리, GPU 학습 환경, 세 모델 비교입니다. 마지막에는 웹캠 프로그램으로 확장할 계획을 설명합니다.

## Slide 2
프로젝트 요약
현재 완료된 범위와 핵심 결론
Emotion Project
02
275,688
전처리 완료 이미지
83,308
방향 보정
0.7357
최고 Validation Macro-F1
현재 결론
손상 JPEG 16장을 근거와 함께 제외하고 원본은 보존했다.
224×224 흑백 PNG로 입력 규격을 통일하고 라벨 좌표도 함께 변환했다.
세 모델 중 EfficientNet-B0가 Accuracy와 Macro-F1 모두 가장 높았다.
웹캠 단계에서는 EfficientNet-B0와 MobileNetV2의 실제 지연 시간을 비교한다.
Notes: 먼저 최종 수치를 한 장에서 제시합니다. EfficientNet-B0는 현재 정확도 중심 후보이고 MobileNetV2는 실시간 속도를 위한 대안입니다.
근거: dataset/processed/preprocessing_summary.json | results/comparisons/all_three_models/comparison_table.csv

## Slide 3
전체 작업 과정
원본 수집부터 프로그램 적용 전 단계까지
Emotion Project
03
원본 JPG·JSON
EDA와 품질 점검
이미지·라벨 전처리
PyTorch GPU 학습
모델 비교·저장
다음 단계
웹캠 프레임 입력
얼굴 검출·224 전처리
best.pt 추론
감정·확률 표시
현재 발표는 모델 비교와 저장까지 다루며, 뒤쪽 슬라이드는 프로그램 구현 결과를 추가할 수 있게 구성했다.
Notes: 완료된 연구 단계와 예정된 프로그램 단계를 분리해서 설명합니다. 프로그램을 구현하면 뒤쪽 슬라이드만 갱신해도 전체 발표 흐름을 유지할 수 있습니다.
근거: docs/01_project_overview.md

## Slide 4
데이터 규모와 클래스 균형
전처리 성공 기준 275,688장
Emotion Project
04
Chart: 
| 기쁨 | 당황 | 분노 | 불안 | 상처 | 슬픔 | 중립
전체 비율 | 0.1432 | 0.1434 | 0.1435 | 0.1431 | 0.1413 | 0.142 | 0.1434
223,570
Training
52,118
Validation
클래스 비율 14.13~14.35%
오버샘플링 필요성 낮음
Notes: 가장 많은 분노와 가장 적은 상처의 차이는 620장입니다. 데이터 수만 보면 클래스 불균형이 매우 작습니다.
근거: results/preprocessing_eda_report.md, 4.1 클래스 분포

## Slide 5
EDA에서 확인한 데이터 특성
균형적인 클래스와 별개로 일반화 위험이 존재
Emotion Project
05
84.70%
20·30대 비중
55.31%
여성 이미지 비중
528
분할 간 공통 식별자
127
Validation에만 있는 60대
해석
클래스 수는 균형적이지만 연령 분포는 20·30대에 집중되어 있다.
공통 식별자가 개인이나 촬영 세션을 뜻한다면 현재 성능이 높게 측정됐을 수 있다.
제공 Validation 결과와 별도로 식별자 기반 group split 검증이 필요하다.
Notes: 클래스 균형만으로 데이터가 완전히 균형적이라고 말하면 안 됩니다. 연령 편향과 분할 중복 가능성을 모델 평가 한계로 제시합니다.
근거: results/preprocessing_eda_report.md, 4.2 및 4.4

## Slide 6
전처리 설계
표정 형태를 보존하면서 세 모델의 입력 규격을 통일
Emotion Project
06
처리 | 선택 | 이유 | 한계
입력 크기 | 224×224 | 사전학습 모델 호환성과 계산량 | 미세 표정 축소 가능
방향 | EXIF 픽셀 보정 | 옆·거꾸로 된 얼굴 방지 | 잘못된 태그는 별도 확인
채널 | 1채널 흑백 | 형태·명암 집중, 저장량 감소 | 색상 정보 손실
비율 | 종횡비 유지+패딩 | 얼굴 눌림과 늘어남 방지 | 검정 여백 발생
형식 | PNG | 재저장 손실 없이 입력 고정 | 파일 크기 증가 가능
ImageNet 사전학습 모델 입력에서는 흑백 값을 RGB 세 채널에 동일하게 복제한다.
Notes: 244가 아니라 224를 선택한 이유, 강제 resize 대신 패딩한 이유, 흑백 선택의 장단점을 질문받을 수 있습니다. 표의 이유와 한계를 함께 설명합니다.
근거: results/preprocessing_eda_report.md, 6. 전처리 설계

## Slide 7
이미지 변환 전후
원본 비율을 유지하고 검정 패딩으로 224×224 통일
Emotion Project
07
원본 JPG
전처리 PNG
고해상도 RGB
224×224 · 흑백 · 방향 보정
Notes: 전처리된 이미지는 정사각형이지만 얼굴 비율은 유지됩니다. 남는 영역만 검정색으로 채웠습니다. 이 이미지는 프로젝트 Validation 데이터의 예시입니다.
근거: 사용자가 제공한 Validation 원본 | dataset/processed/images/Validation

## Slide 8
전처리 결과
중단 재실행과 오류 추적이 가능한 처리 구조
Emotion Project
08
275,688
성공 이미지
16
손상 JPEG 제외
827,064
변환 얼굴 박스
1:35:35
전체 처리 시간
513.40 GiB
12.85 GiB
이미지 저장 용량 97.50% 감소
완성된 PNG는 건너뛰어 재부팅 후 같은 명령으로 이어서 처리한다.
임시 파일을 완성한 뒤 최종 이름으로 교체해 중단된 파일을 구별한다.
실패 경로와 이유, split별 시간은 preprocessing_summary.json에 남긴다.
Notes: 손상 파일은 한글 경로 문제가 아니라 JPEG 스트림 손상이었습니다. 전체의 0.0058%로 매우 적어 복원하지 않고 제외했습니다.
근거: dataset/processed/preprocessing_summary.json | results/preprocessing_eda_report.md, 5 및 7

## Slide 9
PyTorch GPU 환경
설치 확인보다 실제 CUDA 연산 검증을 우선
Emotion Project
09
nvidia-smi
GPU·드라이버
Python 3.12.10
가상환경
PyTorch cu126
전용 wheel
CUDA 행렬 연산
PASS
TensorFlow 대신 PyTorch
torchvision의 세 모델을 같은 API와 학습 코드로 비교할 수 있다.
체크포인트, Macro-F1, AMP와 중단 재개를 직접 관리했다.
CUDA 사용 가능 시 모델과 배치를 자동으로 GPU에 이동한다.
실험 GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060
Notes: nvidia-smi는 드라이버가 지원하는 CUDA를 보여줍니다. 실제 PyTorch 런타임은 torch.version.cuda로 확인하고 행렬 곱셈까지 실행했습니다.
근거: scripts/setup_cuda126.ps1 | src/check_environment.py

## Slide 10
비교 모델
기준선, 경량성, 정확도 효율을 대표하는 구조
Emotion Project
10
모델 | 핵심 구조 | 강점 | 프로젝트 역할
ResNet18 | Residual connection | 안정적이고 설명이 쉬움 | CNN 기준선
MobileNetV2 | Depthwise conv Inverted residual | 파라미터와 연산량이 작음 | 실시간 후보
EfficientNet-B0 | MBConv·SE Compound scaling | 정확도와 효율의 균형 | 최종 정확도 후보
같은 데이터와 학습 설정으로 세 구조의 성능과 크기를 비교했다.
모두 ImageNet 사전학습 가중치 사용
Notes: ResNet18은 기준선, MobileNetV2는 경량성, EfficientNet-B0는 정확도와 효율의 균형을 대표합니다.
근거: src/train_models.py | docs/04_model_training_and_selection.md

## Slide 11
학습과 평가 설계
검증 Macro-F1을 기준으로 최고 가중치 저장
Emotion Project
11
Training
223,570장
약한 증강
ImageNet 정규화
AdamW·AMP
Cosine scheduler
Validation
52,118장
Macro-F1
best.pt 저장
공통 설정
최대 50 epoch, batch 32, learning rate 0.0003, seed 42
label smoothing 0.1과 weight decay 0.0001로 과적합 완화
검증 Macro-F1이 3회 연속 개선되지 않으면 조기 종료
최고 epoch는 best.pt, 재개 상태는 last.pt에 분리 저장
Notes: 50 epoch는 최대값입니다. 실제 세 모델은 18~21 epoch에서 조기 종료됐고 최고 성능 시점은 best.pt로 보관했습니다.
근거: src/train_models.py | results/experiments/*/run_summary.json

## Slide 12
세 모델의 검증 성능
EfficientNet-B0가 Accuracy와 Macro-F1 모두 1위
Emotion Project
12
Chart: 
| EfficientNet-B0 | MobileNetV2 | ResNet18
Accuracy | 0.73996 | 0.73092 | 0.72752
Macro-F1 | 0.73575 | 0.72958 | 0.72534
0.7400
Accuracy
0.7357
Macro-F1
EfficientNet-B0
best epoch 15
Notes: 세 모델 차이는 크지 않지만 EfficientNet-B0가 두 지표 모두 가장 높았습니다. Accuracy만이 아니라 클래스별 성능을 같은 비중으로 보는 Macro-F1을 주 기준으로 사용했습니다.
근거: results/comparisons/all_three_models/comparison_table.csv

## Slide 13
감정별 F1
기쁨·중립은 강하고 불안·상처는 공통 약점
Emotion Project
13
Chart: 
| 기쁨 | 당황 | 분노 | 불안 | 상처 | 슬픔 | 중립
EfficientNet-B0 | 0.95 | 0.77 | 0.77 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 0.83
MobileNetV2 | 0.95 | 0.76 | 0.76 | 0.56 | 0.53 | 0.71 | 0.83
ResNet18 | 0.95 | 0.76 | 0.76 | 0.57 | 0.5 | 0.71 | 0.83
공통 약점
불안
F1 0.56~0.57
상처
F1 0.50~0.54
향후 오분류 사례와 라벨 경계를 집중 분석
Notes: 기쁨과 중립은 잘 구분되지만 불안과 상처는 세 모델 모두 어렵습니다. 모델 구조보다 데이터의 감정 경계와 표정 유사성이 영향을 줬을 가능성이 있습니다.
근거: results/experiments/*/run_summary.json | results/comparisons/all_three_models/per_class_f1.png

## Slide 14
EfficientNet-B0 학습 분석
best epoch 15 이후 검증 지표가 정체되어 epoch 18에서 종료
Emotion Project
14
학습 정확도는 계속 상승했지만 검증 성능은 약 0.74 부근에서 정체
Notes: 학습과 검증의 간격이 커져 과적합 신호가 나타납니다. best epoch 15의 가중치를 저장했고 patience 3에 따라 18에서 멈췄습니다. 혼동행렬에서도 상처가 슬픔과 불안으로 혼동되는 경향을 확인할 수 있습니다.
근거: results/comparisons/all_three_models/training_curves_GPU_efficientnet_b0_e50_p3_b32_efficientnet_b0.png | results/comparisons/all_three_models/confusion_matrix_GPU_efficientnet_b0_e50_p3_b32_efficientnet_b0.png

## Slide 15
최종 모델과 팀 전달 파일
웹캠 프로그램은 EfficientNet-B0 best.pt부터 적용
Emotion Project
15
EfficientNet-B0
Accuracy 0.7400 Macro-F1 0.7357 Params 4.02M
전달 경로
models/GPU_efficientnet_b0_e50_p3_b32/
efficientnet_b0/best.pt
모델 이름과 가중치
7개 클래스 순서
입력 크기와 정규화 값
최고 검증 지표와 실행 환경
last.pt는 학습 재개용이며 최종 프로그램 전달 파일이 아니다.
GitHub에서는 EfficientNet-B0 best.pt만 Git LFS로 공유
Notes: 팀원에게는 best.pt를 전달합니다. 체크포인트 안의 class_names와 normalization을 프로그램에서 그대로 읽어야 학습 때와 같은 입력이 됩니다.
근거: README.md | models/GPU_efficientnet_b0_e50_p3_b32/efficientnet_b0/best.pt

## Slide 16
현재 결과의 한계
배포 전 일반화와 실시간 성능을 추가 검증
Emotion Project
16
확인된 한계
추가 검증
Training과 Validation의 동일 식별자 중복 가능성
20·30대에 집중된 연령 분포
흑백 입력과 RGB 입력의 직접 비교 부재
MobileNetV2만 PyTorch 2.14, 나머지는 2.13
식별자 기반 group split 실험
새 인물과 다양한 조명에서 외부 검증
RGB ablation test
동일 PyTorch lock에서 세 모델 재현
현재 수치는 제공 Validation 기준이다. 완전히 새로운 사용자의 성능을 보장하지 않는다.
Notes: 한계를 숨기지 않고 다음 실험으로 연결합니다. 특히 PyTorch 버전 차이는 비교 조건의 작은 차이이므로 동일 lock 재현이 가장 엄밀합니다.
근거: docs/02_environment_and_gpu.md | results/preprocessing_eda_report.md

## Slide 17
웹캠 프로그램 구조
모델 학습과 동일한 전처리를 실시간 프레임에도 적용
Emotion Project
17
웹캠 프레임
얼굴 검출
ROI 자르기
흑백·비율 유지
224×224 패딩
EfficientNet-B0
best.pt
감정·확률
화면 표시
프로그램 구현 기준
체크포인트의 class_names 순서를 그대로 사용한다.
ImageNet 평균·표준편차와 RGB 채널 복제를 학습 코드와 동일하게 적용한다.
한 프레임의 흔들림을 줄이기 위해 최근 예측 평균 또는 임계값을 검토한다.
정확도와 함께 FPS, 평균 지연 시간, GPU·CPU 사용량을 기록한다.
Notes: 이 슬라이드는 프로그램 담당자에게 전달할 입력 규칙입니다. 얼굴 검출 뒤의 전처리가 학습 코드와 다르면 정확도가 크게 떨어질 수 있습니다.
근거: models/GPU_efficientnet_b0_e50_p3_b32/efficientnet_b0/best.pt | src/train_models.py

## Slide 18
웹캠 프로그램 결과 추가 페이지
프로그램 구현 후 이 슬라이드의 회색 영역과 수치를 교체
Emotion Project
18
웹캠 실행 화면 캡처
감정명과 확률 표시가 보이는 장면으로 교체
기록할 지표
미측정
평균 FPS
미측정
프레임당 지연 시간
미측정
CPU 또는 GPU 사용량
비교 권장: EfficientNet-B0와 MobileNetV2의 정확도·FPS
Notes: 이 슬라이드는 의도적으로 프로그램 결과를 추가할 수 있게 만들었습니다. 구현 후 회색 영역을 실제 캡처로 교체하고 FPS, 지연 시간, 장치 사용량을 입력합니다. 숫자를 채운 뒤 EfficientNet-B0와 MobileNetV2 중 최종 배포 모델을 결정합니다.